УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

программы повышения квалификации

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы отопления | 14 |
| 2 | Системы теплоснабжения | 14 |
| 3 | Вентиляция и кондиционирование | 10 |
| 4 | Газоснабжение | 6 |
| 5 | Энергосбережение | 20 |
|  | Итоговый контроль знаний | 8 |
|  | ИТОГО | 72 |

Программа

«Повышение квалификации руководителей

и специалистов предприятий строительства и ЖКХ»

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

| 1 | Системы отопления |
| --- | --- |
| 1.1 | Современные материалы и оборудование систем отопления. |
| 1.1.1 | Металлопластиковые трубы: преимущества по сравнению со стальными; особенности применения и гидравлического расчета; использование для обогреваемых полов. |
| 1.1.2 | Отопительные приборы: конвекторы; чугунные радиаторы. Особенности применения и теплового расчета. |
| 1.2 | Учет потребления тепловой энергии: проблемы учета тепла в системах отопления и пути их решения (современные способы разводки с индивидуальными тепловыми пунктами). |
| 1.3 | Современное оборудование тепловых пунктов: запорная арматура; фильтры; элеваторы; насосы; регуляторы температуры; приборы учета тепла; пластинчатые теплообменники. |
| 1.4 | Сокращение тепловых потерь на отопление: - регулирование в системах отопления – местное и индивидуальное, регуляторы; - дежурное отопление зданий с переменным режимом работы - радиационные системы отопления, воздушное отопление. |
| 2 | Системы теплоснабжения |
| 2.1 | Совершенствование систем централизованного теплоснабжения |
| 2.1.1 | Обоснованность применения систем централизованного теплоснабжения. |
| 2.1.2 | Применение предизолированных труб. |
| 2.1.3 | Регулирование в системах централизованного теплоснабжения. |
| 2.2 | Развитие систем децентрализованного: теплоснабжения: преимущества; виды (крышные котельные; транспортабельные котельные; индивидуальные котельные), особенности применения. |
| 2.2.1 | Энергоэффективное оборудование котельных: жаротрубно-дымогарные котлы (с наддувом); котлы с медными оребренными теплообменниками (с естественной тягой); горелочные устройства (инжекционные; кинетического горения) с низкими: коэффициентом избытка воздуха, химическим недожогом, образованием NOx. |
| 2.2.2 | Оборудование для индивидуального теплоснабжения: теплогенераторы для комбинированной выработки тепла (отопление; горячее водоснабжение); аккумуляторы горячей воды. |
| 3 | Вентиляция и кондиционирование |
| 3.1 | Современные системы вентиляции |
| 3.1.1 | Методы прокладки воздуховодов; звукоизоляция воздуховодов. |
| 3.1.2 | Новые материалы и оборудование (трубы и фасонные части; вентиляторы; арматура; воздухораспределители. |
| 3.2 | Современные системы кондиционирования: индивидуальные; групповые; центральные. Особенности применения. |
| 3.2.1 | Особенности расчета систем кондиционирования. |
| 3.2.2 | Современное оборудование СК: - сплит-системы; - системы с чиллером и фанкойлами; - центральные кондиционеры. |
| 4 | Газоснабжение |
| 4.1 | Санация газопроводов методом протяжки полиэтиленовых труб внутри стальных: особенности применения; материалы, оборудование. |
| 5 | Энергосбережение |
| 5.1 | Закон «Об энергосбережении». Особенности договора энергоснабжения. |
| 5.2 | Энергетические обследования как путь решения проблем энергосбережения. |
| 5.2.1 | Потенциал энергосбережения. Основные направления энергосбережения по отраслям. |
| 5.2.2 | Методика проведения обследования. Приборы для проведения энергетических обследований. |
| 5.3 | Стимулирование энергосбережения. |
| 5.3.1 | Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов по энергосбережению. |
| 5.4 | Использование вторичных энергоресурсов. |
| 5.4.1 | Утилизация тепла вентвыбросов. |
| 5.4.2 | Утилизация тепла уходящих газов котельных агрегатов. |
| 5.4.3 | Утилизация тепла конденсата теплообменных аппаратов. |
| 5.5 | Использование возобновляемых источников энергии. |
| 5.5.1 | Эффективность использования солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения. |
| 5.5.2 | Эффективность использования геотермальной энергии для систем тепло- и холодоснабжения. |
| 5.5.3 | Использование тепловых насосов в системах отопления. |
| 5.6 | Экологические проблемы выработки тепловой энергии. |
| 5.6.1 | Сокращение сброса промышленных сточных вод. |
| 5.6.2 | Сокращение количества газопылевых выбросов. |