|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор АНО «УЦДПО «Прогресс» _____________________С.Н. Селюков «____» ___________________20 ____г. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ Машинист (крановщик) мостовых и козловых кранов 3 разряда (грузоподъемностью до 15 т) Программа составлена на основании требований Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; Приказа Минтруда России от 01.03.2017 N 215н "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист крана общего назначения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46043) Рассмотрена и утверждена Педагогическим Советом АНО «УЦДПО «Прогресс» УТВЕРЖДАЮ Директор негосударственного образовательного учреждения Учебный центр «Профессионал» _________________ А.И.Никулин «____» ________________ 2015г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Повышения квалификации рабочих

по профессии:  «Машинист трубоукладчика»

7-8 разряда

Рассмотрена и утверждена

Педагогическим Советом                                                                                                    АНО «УЦДПО «Прогресс»

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Программа имеет своей целью формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности, приобретения новой квалификации.

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки по рабочей профессии Машинист трубоукладчика (далее – программа) составляют: Приказ от 31 марта 2015 г. N 205н об утверждении профессионального стандарта "Машинист трубоукладчика";

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с изменениями от 21.08.2013г.)

Наименование вида профессиональной деятельности:

Выполнение механизированных работ на трубоукладчиках с двигателями различной

мощности

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Прокладка магистральных и местных трубопроводов на трубоукладчиках с двигателями различной мощности

Отнесение к видам экономической деятельности:

| (код ОКВЭД2) | Наименование вида экономической деятельности |
| --- | --- |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |

Термины, определения и используемые сокращения В программе используются следующие термины и их определения:

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1 Цель реализации программы– прошедший подготовку итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности, независимо от их организационно-правовых форм в качестве: -  Машинист трубоукладчика 7-8го разряда

Квалификационная характеристика «Машинист трубоукладчика 7-8 разряда

- Выполнение работ по перемещению трубоукладчика с двигателем мощностью от 100 кВт и выше к месту выполнения работ;

- Выполнение работ по технологической настройке систем и рабочего оборудования трубоукладчика с двигателем мощностью от 100 кВт и выше;

- Выполнение работ по монтажу и демонтажу рабочих органов трубоукладчика с двигателем мощностью от 100 кВт и выше;

- Выполнение работ по прокладке трубопроводов трубоукладчиком с двигателем мощностью от 100 кВт и выше;

- Выполнение работ по прокладке трубопроводов штучными трубами трубоукладчиком с двигателем мощностью от 100 кВт и выше

1.2 Планируемые результаты обучения

знать:

- Требования инструкции по эксплуатации трубоукладчика

- Правила транспортировки трубоукладчика

- Правила монтажа, демонтажа трубоукладчика

- Правила установки и регулирования трубоукладчика

- Конструкция грузоподъемного оборудования и правила работы с ним

- Устройство и технические характеристики машины и ее составных частей

- Правила приема и сдачи смены

- Виды и типы трубопроводов, оборудования и грузов, с которыми работает трубоукладчик

- Порядок складирования грузов в зоне работы трубоукладчика

- Правила производственной и технической эксплуатации трубоукладчика

- Способы аварийного прекращения работы трубоукладчика

- Правила дорожного движения

- Правила     производства     работ      трубоукладчиком      вблизи      линии электропередачи, вблизи действующих трубопроводов, при ремонте   и обслуживании трубопроводов под давлением; действия при обнаружении утечки газа, нефти, нефтепродуктов, при работе в топкой местности, на водных переправах, косогорах и уклонах

- Правила государственной регистрации трубоукладчика

- Правила   безопасности   и    требования    охраны    труда, пожарной    и электробезопасности, производственной санитарии при   осуществлении работ трубоукладчиком

уметь:

- Сопровождать трубоукладчик с двигателем мощностью от 100 кВт и выше к месту проведения работ

- Перемещать трубоукладчик с двигателем мощностью от 100 кВт и выше по автомобильным дорогам

- Соблюдать правила дорожного движения

- Управлять трубоукладчиком мощностью от 100 кВт и выше, в различных условиях (в том числе в темное время суток)

- Выявлять причины нарушений в работе трубоукладчика мощностью от 100 кВт и выше, а также рабочего оборудования

- Устранять нарушения в работе трубоукладчика мощностью от 100 кВт и выше, а также рабочего оборудования

- Предотвращать нарушения в работе трубоукладчика мощностью от 100 кВт и выше, а также рабочего оборудования

- Производить      регулировку      систем      и      рабочего       оборудования трубоукладчика мощностью от 100 кВт и выше в процессе выполнения работ по укладке трубопроводов

- Запускать трубоукладчик мощностью от 100 кВт и выше при различном его температурном состоянии

- Выполнять пробный запуск трубоукладчика мощностью от 100 кВт и выше с целью выявления возможной неисправности машины

- Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций

- Соблюдать строительные нормы и правила

- Читать проектную документацию

- Выполнять   задания   в   соответствии    с    технологическим    процессом производства работ

- Бережно относиться к окружающей среде.

1.3. Категория слушателей:

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для машиниста трубоукладчика 7-го разряда стаж работы машинистом технологически смежной или родственной машины и слесарем по ремонту строительных или других подобных по сложности машин 6-го разряда не менее одного года. Для машиниста трубоукладчика 8-го разряда стаж работы машинистом технологически смежной или родственной машины и слесарем по ремонту строительных или других подобных по сложности машин 7-го разряда не менее одного года. |
| Особые условия допуска к работе | К работе на трубоукладчике допускаются лица, достигшие возраста 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не менее двух месяцев и не реже одного раза за пять лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста с соответствующими разрешающими отметками. Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной. |

1.4.Трудоёмкость обучения:

Нормативные сроки освоения профессиональной образовательной программы повышения квалификации –170 часов.

Режим занятий: 6-8 часов в день.

1.5. Форма обучения: очная.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными учреждениями выдается свидетельство установленного образца.

При прохождении производственного обучения на предприятии и положительной сдаче квалификационного экзамена по теоретическому обучению, обучающемуся присваивается 7-й, 8-й квалификационный разряд.

Учебно-тематический план

для повышения квалификации рабочих

по профессии «Машинист трубоукладчика 7-8 разряда»

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Теоретическое обучение | 76 |
| 1 | Устройство кранов-трубоукладчиков. | 8 |
| 2 | Назначение, устройство, работа механизмов и систем трансмиссии: | 14 |
| 2.1 | Сцепление. | 2 |
| 2.2 | Гидротрансформатор. | 1 |
| 2.3 | КПП: механические, планетарные. | 1 |
| 2.4 | Главные передачи. | 2 |
| 2.5 | Механизмы поворота. | 2 |
| 2.6 | Тормоза их виды, устройство, работа. | 2 |
| 2.7 | Бортовые передачи. | 1 |
| 2.8 | Система смазки трансмиссии. | 1 |
| 3 | Ходовое устройство базовых машин. | 2 |
| 4 | Электрооборудование | 6 |
| 5 | Рабочее оборудование и приборы безопасности кранов-трубоукладчиков. | 8 |
| 5.1 | Характеристика навесного оборудования кранов-трубоукладчиков | 1 |
| 5.2 | Верхняя рама. Грузовая стрела. Противовес (контр груз). Механизмы привода | 1 |
| 5.3 | Полиспасты. Стальные канаты | 1 |
| 5.4 | Лебедки кранов-трубоукладчиков | 1 |
| 5.5 | Гидравлические системы кранов-трубоукладчиков и системы управления | 1 |
| 5.6 | Вспомогательное оборудование кранов-трубоукладчиков | 1 |
| 5.7 | Приборы и устройства безопасности кранов- трубоукладчиков | 2 |
| 6 | Организация и технология производства работ. | 10 |

| 6.1 | Общая организация и технология строительства магистральных трубопроводов. Применение кранов-трубоукладчиков в строительном производстве. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Погрузо-разгрузочные работы и складирование грузов | 2 |
| 6.3 | Сварочно-монтажные, подъёмно-транспортные работы с применением кранов-трубоукладчиков. | 2 |
| 6.4 | Изоляционно-укладочные работы при строительстве трубопроводов. | 2 |
| 6.5 | Особенности использования кранов-трубоукладчиков при сооружении трубопроводов в особых условиях. | 2 |
| 7 | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт кранов-трубоукладчиков. | 10 |
| 7.1 | Нормативные документы, порядок регистрации и ввода в эксплуатацию, пуск в работу кранов-трубоукладчиков | 1 |
| 7.2 | Обкатка нового или полученного из капитального ремонта крана-трубоукладчика | 1 |
| 7.3 | Управление базовой машиной и навесным оборудованием крана-трубоукладчика | 2 |
| 7.4 | Техническое обслуживание крана-трубоукладчика. Планово-предупредительная система технического обслуживания. Общие сведения, периодичность и объем. Особенности эксплуатации в различных климатических условиях | 2 |
| 7.5 | Виды и безопасные методы транспортирования крана-трубоукладчика | 2 |
| 7.6 | Ремонт крана-трубоукладчика. Безопасность труда при ТО и ремонте крана-трубоукладчика | 2 |
| 8 | Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков ПБ-10-157-97 с изм. №1 ПБИ 10-371 (157)-00 | 8 |
| 8.1 | Общие положения. Термины и определения. | 1 |
| 8.2 | Проектирование кранов-трубоукладчиков и грузозахватных приспособлений. | 1 |
| 8.3 | Изготовление, реконструкция, ремонт кранов-трубоукладчиков и грузозахватных приспособлений. | 1 |
| 8.4 | Эксплуатация кранов-трубоукладчиков. | 2 |
| 8.5 | Нормы браковки канатов грузоподъёмных машин. | 2 |
| 8.6 | Порядок расследования аварий и несчастных случаев. | 1 |
| 9 | Общие требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. | 10 |

| 9.1 | Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Общие требования промышленной безопасности | 2 |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Охрана труда | 2 |
| 9.3 | Пожарная безопасность | 2 |
| 9.4 | Охрана окружающей среды | 1 |
| 9.5 | Производственная санитария и гигиена труда | 1 |
| 9.6 | Электробезопасность | 2 |
|  | Раздел II: Производственное обучение | 88 |
|  | Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды | 8 |
|  | Слесарно-ремонтные работы | 8 |
|  | Обучение приемам управления краном-трубоукладчиком | 8 |
|  | Обучение выполнению работ по техническому обслуживанию кранов-трубоукладчиков | 8 |
|  | Грузозахватные приспособления | 8 |
|  | Управление кранами-трубоукладчиками | 8 |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию кранов-трубоукладчиков | 8 |
|  | Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста трубоукладчика | 32 |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |
|  | Итого: | 170 |

Рекомендуемая литература

- ФЗ №116 от 21.07.1997г. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 6-е издание, с изменениями. М. НТЦ Промышленная безопасность, 2008г.

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197 ФЗ с изменениями в редакции на 28.02.2008г.

- «Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин». Сборник документов. 4-е издание исправленное, дополненное. М. НТЦ Промышленная безопасность, 2008г.

- «ПБ 10-157-97,с изм. №1 (ПБИ 10 -371 (157) -00. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов - трубоукладчиков». Серия 10, вып. 20. Промышленная безопасность при эксплуатации кранов-трубоукладчиков. М. НТЦ Промышленная безопасность. 2008г.

- «РД 10-276-99. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов -трубоукладчиков». Серия 10, вып. 59 «Рекомендации по промышленной безопасности для инженерно-технических работников, ответственных за содержание кранов-трубоукладчиков в исправном состоянии».  М. НТЦ Промышленная безопасность. 2008г.

- «РД 10-275-99 Типовая инструкция для инженерно -технических работников, ответственных за содержание грузоподъёмных кранов -трубоукладчиков в исправном состоянии». Серия 10 вып.14  «Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных машин». 4-е изд., испр., перераб. М. НТЦ Промышленная безопасность. 2008г.

- «РД 10-274-99  Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами -трубоукладчиками». Серия 10 вып.14, 2008г. (см. п.6)

- «РД 10-107-96 С изм.№1 (РДИ 10 -430(107) -02).  Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъёмными машинами». Серия 10  вып.16. «Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъёмных машин». М, НТЦ Промышленная безопасность. 2008г.

- «РД 24-СЗК-01 01 тропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации». Серия 10 вып.16.(см. п.8).

- «РД 10-33-93 с изм. №1 (РД 10-231 -98)». Серия 10  вып. 16.(см. п.8).

- «ВСН 004 -88  Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация». М. Миннефтегазстрой. 1990г.

- «СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы». Госстрой России. М. 1997г.

- «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве». М. Госстрой России.2001г.

- «МУ 36.22.14-00 Методические указания по проведению статических испытаний кранов - трубоукладчиков». Согласованы с Госгортехнадзором России 28.12.00 № 12 -18/1287.  ВКТИ монтажстроймеханизация.

- «Правила охраны магистральных трубопроводов». Утв. Постановлением Госгортехнадзора №9 от22.04.92.

- «Краны-трубоукладчики ТГ-121Я, ТГ-121Я-1». Руководство по эксплуатации. Часть 1 (Инструкция для оператора), Часть 2 (Техническое описание и инструкция по обслуживанию). ОАО «Промтрактор». 2003Г

- «Трубоукладчик ТО-1224Е», Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Г. Глазов,1980г.